Горка «Егорка»

г. Волгодонск

Схема сборки:

Комплектация деталей:

| № | Наименование | Размер в мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка пенала | 1590*360 | 2 |
| 2 | Стойка пенала | 1200*330 | 2 |
| 3 | Крышка пенала | 900*380 | 1 |
| 4 | Крышка пенала | 1355*350 | 1 |
| 5 | Дно тумбы | 1000*430 | 1 |
| 6 | Крышка тумбы | 1000*440 | 1 |
| 7 | Крышка | 734*410 | 1 |
| 8 | Полка декорат. | 770*350 | 1 |
| 9 | Стойка тумбы | 530*410 | 2 |
| 10 | Стойка тумбы | 384*410 | 1 |
| 11 | Полка | 715*380 | 1 |
| 12 | Горизонт | 318*360 | 1 |
| 13 | Полка пенала | 315*315 | 6 |
| 14 | Полка | 228*360 | 1 |
| 15 | Дно пенала | 350*350 | 1 |
| 16 | Дно пенала | 380*350 | 1 |
| 17 | Стойка | 600*130 | 1 |
| 18 | Царга | 233*70 | 1 |
| 19 | Фасад пенала | 1282*347 | 1 |
| 20 | Фасад пенала | 1192*347 | 1 |
| 21 | Фасад тумбы | 397*372 | 2 |
| 22 | Задн. Стенка (ДВП) | 1620*347 | 1 |
| 23 | Задн. Стенка (ДВП) | 1230*347 | 1 |
| 24 | Задн. Стенка (ДВП) | 747*413 | 1 |
| 25 | Дно ящика (ДВП) | 290*347 | 2 |
| 26 | Бок ящика | 350*100 | 4 |
| 27 | Зад ящика | 258*100 | 2 |
| 28 | Фасад ящика | 147*347 | 2 |

Комплектация фурнитуры:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 46 |
| 2 | Шкант | 4 |
| 3 | Заглушка | 12 |
| 4 | Евроключ | 1 |
| 5 | Опора | 13 |
| 6 | Ручка | 6 |
| 7 | Направляющие ящиков | 2 |
| 8 | Гвозди |  |
| 9 | Шуруп 3,5*16 | 136 |
| 10 | Шуруп 3,5*40 | 4 |
| 11 | Петля 4-х шарн. | 8 |
| 12 | Полкодержатель | 32 |
| 13 | Ключ для флянца | 1 |
| 14 | Флянец | 8 |
| 15 | Труба L=130 мм | 1 |
| 16 | Труба L=208 мм | 1 |
| 17 | Труба L=375 мм | 1 |

Инструкция по сборке мебели:

- Из упаковок вынуть нужные детали (размеры указаны рядом с чертежом).

- В отверстия диаметром 8 мм вбить шканты (8*30) , покрыв их предварительно клеем ПВА. При вбивании шкантов не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щиты насквозь.

- В боковые стенки в намеченных местах прикрепите площадки под петли, штангодержатели, полкодержатели, направляющие для ящиков и другую фурнитуру.

- Прикрепите ко дну пластмассовые опоры шурупами 3.5*16.

- Соберите ящики при помощи евровинтов, выдержав диагональ.

- Собирать корпус необходимо на чистой и ровной поверхности, положив детали на лицевые кромки вниз. Скрепите детали стяжными винтами, используя спецключ.

- ДВП прибивать гвоздями. Для облегчения можно провести линии, по которым вбивать.

- Перед прибиванием ДВП проверьте диагональ.

- Прикрепить петли к дверям шурупами 3.5*16.

- Прикрепить двери к корпусам шкафов и тумбочек.

- Регулировку дверей  производить винтами, вкрученными в площадки под петли и крепящими петли.

- В просверленные отверстия в дверях (фасадах ящиков) установить ручки.

Правила эксплуатации.

- Мебель должна хранится  и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2ºС и относительной влажности воздуха от 45 до 70%(ГОСТ 16371-93).

- Не следует устанавливать мебель вплотную к холодным и сырым стенам или вблизи отопительных приборов, т.к. происходит ускоренное старение покрытия и деформация деталей.

- На поверхности изделия не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы. Недопустимо попадание на мебель едких жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Поверхности следует беречь от механических повреждений.

- Удаление влаги и пыли с поверхности следует производить мягкой сухой тканью.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие гарантирует сохранение качественных показателей мебели, обусловленных требованиями ГОСТ 16371-93, РСТ 724-91, в течение 18 месяцев для общественных помещений и 24 месяцев для бытовой мебели при условии соблюдения правил эксплуатации.

- Претензии по некомплектности и качеству изделий направляются покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и комплектацию фурнитурой, не влекущие за собой ухудшение эксплуатационных свойств товара.