Схема сборки:

Комплектация деталей:

| № | Наименование | Размер в мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столешница | 760*445 | 1 |
| 2 | Дно | 740*430 | 1 |
| 3 | Стойка | 700*410 | 2 |
| 4 | Боковина ящика | 400*180 | 6 |
| 5 | Задник ящика | 650*180 | 3 |
| 6 | Фасад ящика | 738*229 | 3 |
| 7 | Дно ящика(ДВП) | 680*397 | 3 |
| 8 | Задняя стенка(ДВП) | 737*730 | 1 |

Комплектация фурнитуры:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 16 |
| 2 | Шкант | 4 |
| 3 | Направляющие ящиков | 3 |
| 4 | Евроключ | 1 |
| 5 | Опора | 4 |
| 6 | Ручка | 6 |
| 7 | Гвозди |  |
| 8 | Шуруп 3.5*16 | 52 |
| 9 | Шуруп 4*40 | 12 |

Инструкция по сборке мебели:

- Из упаковок вынуть нужные детали (размеры указаны рядом с чертежом).

- В отверстия диаметром 8 мм вбить шканты (8*30) , покрыв их предварительно клеем ПВА. При вбивании шкантов не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щиты насквозь.

- В боковые стенки в намеченных местах прикрепите площадки под петли, штангодержатели, полкодержатели, направляющие для ящиков и другую фурнитуру.

- Прикрепите ко дну пластмассовые опоры шурупами 3.5*16.

- Соберите ящики при помощи евровинтов, выдержав диагональ.

- Собирать корпус необходимо на чистой и ровной поверхности, положив детали на лицевые кромки вниз. Скрепите детали стяжными винтами, используя спецключ.

- ДВП прибивать гвоздями. Для облегчения можно провести линии, по которым вбивать.

- Перед прибиванием ДВП проверьте диагональ.

- Прикрепить петли к дверям шурупами 3.5*16.

- Прикрепить двери к корпусам шкафов и тумбочек.

- Регулировку дверей  производить винтами, вкрученными в площадки под петли и крепящими петли.

- В просверленные отверстия в дверях (фасадах ящиков) установить ручки.

Правила эксплуатации.

- Мебель должна хранится  и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2ºС и относительной влажности воздуха от 45 до 70%(ГОСТ 16371-93).

- Не следует устанавливать мебель вплотную к холодным и сырым стенам или вблизи отопительных приборов, т.к. происходит ускоренное старение покрытия и деформация деталей.

- На поверхности изделия не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы. Недопустимо попадание на мебель едких жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Поверхности следует беречь от механических повреждений.

- Удаление влаги и пыли с поверхности следует производить мягкой сухой тканью.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие гарантирует сохранение качественных показателей мебели, обусловленных требованиями ГОСТ 16371-93, РСТ 724-91, в течение 18 месяцев для общественных помещений и 24 месяцев для бытовой мебели при условии соблюдения правил эксплуатации.

- Претензии по некомплектности и качеству изделий направляются покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и комплектацию фурнитурой, не влекущие за собой ухудшение эксплуатационных свойств товара.

Комод «ВЕГА»

г. Волгодонск